## Slide 1: Een vaste steiger
VEILIG WERKEN OP HOOGTE

## Slide 2: Risico’s
Vallen door opening van werkvloer;
Door opening leuning vallen;
Omvallen van de steiger;
Bezwijken van de steiger;
Vallende voorwerpen van personen die boven je werken op de steiger.

## Slide 3: Maatregelen
Opbouwen en afbreken steiger alleen door steigerbouwer;
Steiger pas betreden na goedkeuring van steigerbouwer;
Laat geen rommel op de steiger liggen
Gooi geen materiaal of gereedschap naar beneden;
Materiaal niet hoger stapelen dan 55 cm;
Zorg voor goede werkverlichting op de steiger;
Gebruik beide handen bij beklimmen van de steiger;
Voorkom verspreiden van vonken bij open vuur (lassen, branden, snijden);
Niet aan steigermateriaal lassen of branden.

## Slide 4: Maatregelen (2)
Gladde planken bestrooien met zand (regen, ijzel of sneeuw);
Stop werkzaamheden op de steiger bij windkracht zes of hoger;
Alleen steigerbouwer mag de steiger aanpassen;
Geen hijswerktuigen aan steiger bevestigen;
Niet werken op ladder of trap op de steiger;
Steiger niet te zwaar belasten
Steiger moet geaard zijn als er met elektrisch gereedschap op gewerkt wordt.

## Slide 5: Voorbeelden van juiste beveiliging
Steigerkaart (niet verplicht maar handig)
Juist opgebouwde steiger

## Slide 6: Contact
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
0348 437 375
info@arbotechniek.nl
www.arbotechniek.nl