## Slide 1: Veilig werken op hoogte
TOOLBOXMEETING

## Slide 2: Doel
Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico’s en maatregelen m.b.t. het werken op daken en het werken langs gevels:
    Duidelijkheid te geven over de risico’s;
    Duidelijkheid te geven over de risicogebieden en maatregelen;
    Voorkomen van ongevallen;
    Voldoen aan arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.

## Slide 3: Wat is werken op hoogte
Het werkniveau is hoger / lager dan 2,5 meter;
Het werkniveau is minder dan 4 meter tot de rand.

## Slide 4: Voorbeelden van werken op hoogte
het ophangen of isoleren van leidingen aan het dak van een fabriekshal;
het vervangen van lampen in een lichtbak die hangt aan de gevel van een gebouw;
het verrichten van onderhoud aan een luchtbehandelingskast boven op het dak van een gebouw;
het vervangen van lichtarmaturen boven een zwembad;
het installeren van bliksemafleiding op een kerktoren;
het ophangen van camera’s in een tunnel;
het vervangen van een goot of regenpijp;
het installeren van de licht installatie in een theater;
het plaatsten van GSM-antennes in masten.

## Slide 5: Risico’s
Vallen van hoogte bij het betreden van een dakvlak;
Vallen van hoogte door ontbreken van collectieve middelen;
Vallen van hoogte door onjuiste en/ of onvolledige collectieve middelen;
Vallen van hoogte door ontbreken van persoonlijke valbeveiligingsmiddelen;
Vallen van hoogte bij uitvoering van de werkzaamheden.

## Slide 6: Risico’s minimaliseren
Risico’s wegnemen;
Risico’s verminderen;
Maatregelen middels collectieve beschermingsmiddelen;
Maatregelen middels persoonlijke beschermingsmiddelen;
Waarschuwen.

## Slide 7: Collectieve beschermingsmiddelen
Randbeveiliging;
Kooiladder;
(Rol)steiger;
Hoogwerker;
Kraan met werkbak;
Etc.

## Slide 8: Randbeveiliging
Minimale hoogte van 100 cm;
Gebruik maken van een tussenligger;
Gebruik maken van een kantplank van 15 cm hoog;
Er mag geen kubus van 47 cm door de onderlinge openingen kunnen;
Voldoende stevig bevestigd zijn.

## Slide 9: Rolsteigers (1)
Controleer de leuningframes;
Controleer de schoren;
Controleer de wielstaanders;
Controleer de platformen;
Bouw de steiger op volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant;
Controleer de steiger op algemene gebreken.

## Slide 10: Rolsteigers (2)
Beklim de rolsteiger via het frame aan de binnenzijde;
Denk aan de afzetting;
Denk bij de verplaatsing dat je er niet op mag staan;
Denk aan de vergrendeling op de wielen;
Denk aan de stempels of uitzetbenen.

## Slide 11: Hoogwerker (1)
Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen;
Alleen bevoegde personen mogen een hoogwerker bedienen;
Volg de veiligheidsvoorschriften op;
Wees vertrouwd met de machine;
Houd altijd de volle aandacht bij het werk.

## Slide 12: Hoogwerker (2)
Controleer of de machine in goede staat verkeert;
Zorg voor een schone machine;
Stap op de juiste wijze in en uit;
Overbrug geen beveiligingen;
Gebruik de hoogwerker niet als lift.

## Slide 13: Kraan met werkbak
Er moet goede communicatie mogelijk zijn tussen de kraanbestuurder en de “bemanning”;
Er mogen tegelijk geen andere lasten worden gehesen;
Er moet een harnasgordel worden gedragen die is bevestigd de werkbak;
In en uitstappen is verboden.

## Slide 14: Collectieve beschermingsmiddelen Zo dus niet!

## Slide 15: Persoonlijke beschermingsmiddelen
Harnasgordel;
Positioneringslijn;
Lijn voor valbeveiliging;
Valstopapparaat;
Veiligheidshaken;
Touw.

## Slide 16: Persoonlijke beschermingsmiddelen Zo dus niet!

## Slide 17: Werkvoorbereiding
Analyseer de risico’s op de werkplek;
Beoordeel deze risico’s;
Bekijk hoe je de risico’s kunt verminderen of beperken;
Bepaal welke beschermingsmiddelen nodig zijn.

## Slide 18: Positionering en valbeveiliging
Positionering ook wel gebieds- begrenzing genoemd, zorgt ervoor dat men niet KAN vallen;
Valbeveiliging zorgt ervoor dat als men valt, de energie wordt geabsorbeerd en de val gestopt.

## Slide 19: Positionering en valbeveiliging

## Slide 20: Zones (1)

## Slide 21: Zones (2)
Afstand werkplek = groter dan 4 meter = groene zone;
Afstand werkplek = minder dan 4 meter maar meer dan 2 meter = oranje zone;
Afstand werkplek = minder dan 2 meter = rode zone.

## Slide 22: Zones (3)
De veilige zone = groene zone -> geen maatregelen noodzakelijk;
Kritische zone = oranje zone -> gebiedsbegrenzende maatregelen noodzakelijk;
Gevaarlijke zone = rode zone -> valbeschermende maatregelen nodig.

## Slide 23: Zones (4)
Oranje zone -> gebiedsbegrenzende maatregelen = signalering (rood-wit ketting) of positioneringslijnen;
Rode zone -> valbeschermende maatregelen = collectief met randbeveiliging (hekwerk) of individueel met harnas + lijn met demper of valblok verbonden aan ankerpunt.

## Slide 24: Praktijksituaties (1)

## Slide 25: Praktijksituaties (2)

## Slide 26: Praktijksituaties (3)

## Slide 27: Praktijksituaties (4)

## Slide 28: Praktijksituaties (5)

## Slide 29: Praktijksituaties (6)

## Slide 30: Vragen?

## Slide 31: Contact
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
0348 437 375
info@arbotechniek.nl