## Slide 1: Werken op een ladder of trap
TOOLBOXMEETING

## Slide 2: Doel
Doel van dit deel is uitleg te geven over de mogelijke risico’s en maatregelen m.b.t. het gebruik van ladders:
    Duidelijkheid te geven over de ladder als werkplek;
    Duidelijkheid te geven over het gebruik;
    Voorkomen van ongevallen met de ladder;
    Voldoen aan arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.

## Slide 3: De ladder als werkplek (1)
Stahoogte;
Nodige statijd;
Krachtuitoefening;
Reikwijdte;
Windkracht;
Omvang en gewicht van voorwerpen

## Slide 4: De ladder als werkplek (2)

## Slide 5: De ladder als werkplek (3)
De reikwijdte mag maximaal 1 armlengte zijn;
De maximale windkracht 6 (Bf);
Het maximum gewicht van voorwerpen is 5 kg;
De maximum omvang van voorwerpen is 1m²

## Slide 6: Veilige plaatsing van de ladder (1)
Zet een ladder altijd onder een hoek van 75°. Het stavlak van de sporten is dan horizontaal;
Het boveneinde van de ladder moet met beide bomen steunen

## Slide 7: Veilige plaatsing van de ladder (2)
Zet een ladder nooit voor een deur, indien onmogelijk sluit de deur dan af;
Draag zorg voor de goede staat van de laddervoet;
Zorg dat de ladder niet weg kan
glijden.

## Slide 8: Gebruik van degelijk materieel
Gebruik alleen degelijke materieel;
Controleer een ladder voor het gebruik op gebreken;
Houten ladders mogen niet geverfd zijn;
Voorkom inklappen van een ladder.

## Slide 9: Schoonhouden van de ladder
Houdt een ladder of trap schoon en vrij beklimbaar;
Verwijder vuil, vet en dergelijke;
Plaats geen gereedschappen onder een ladder.

## Slide 10: Houding op een ladder
Reik niet verder dan 1 armlengte opzij;
Een ladder of trap verliest balans wanneer u uw gewricht opzij brengt;
Verplaats een ladder of trap liever wat vaker dan te reiken

## Slide 11: Beklimmen van een ladder
Houdt, bij voorkeur, twee handen vrij om een ladder te beklimmen;
Beklim de ladder met het gezicht naar een ladder;
Houd bij het klimmen de sporten vast en niet de ladderbomen

## Slide 12: Veilig laddergebruik (1)
Gebruik een ladder niet horizontaal;
Zorg voor een oversteek van minimaal 1 meter;
Gebruik opsteekladder met het schuivend deel aan de voorkant;
Zorg voor een overlap van minimaal 3 treden;

## Slide 13: Veilig laddergebruik (2)
Gebruik een ladder niet als stellage;
Maak geen oneindig gebruik van ladders;
Zorg voor een juiste ladder op de juiste plek.

## Slide 14: Veilig laddergebruik (3)
Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

## Slide 15: Staan op een trap
Controleer vooraf of het bordes volledig is uitgeklapt en geborgd;
De maximale stahoogte is het bordes;
De beugel dient als knie- of handsteun;
Sta niet op de beugel van een trap;
Sta niet op het achterrek van een trap;
Een trap verliest balans wanneer u uw gewicht opzij brengt
Verplaats een trap liever wat vaker dan verder dan 1 armlengte te reiken
Zorg voor de juiste trap op de juiste plek.

## Slide 16: Wat komen jullie in de praktijk tegen (1)

## Slide 17: Wat komen jullie in de praktijk tegen (2)

## Slide 18: Wat komen jullie in de praktijk tegen (3)

## Slide 19: Wat komen jullie in de praktijk tegen (4)

## Slide 20: Vragen?

## Slide 21: Contact
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
0348 437 375
info@arbotechniek.nl